## Slide 1
서울시 전기차 충전 수요와 교통량을 고려한 급속 충전기 입지 분석
3조 이동준 이동규

## Slide 2
목 차
분석 배경
데이터수집/전처리
분석
결론
수집 데이터
전처리 과정
충전소 사용현황 분석
충전소 입지 분석
결론

## Slide 3
배경 :
친환경 자동차는 화석연료 자동차의 한계를 극복하고 대기오염과 기후변화를 대처하는 확실한 수단
우리나라 순수전기자동차 보급률은 작년 말 기준 1.53%
충전 인프라 부족
1일 평 주행거리가 매년 줄어 들고 있음(35km정도)
도시 내의 전기차 충전소의 효율적인 입지 선정 필요

## Slide 4
수집 데이터 :
No. | 데이터명 | 주요항목 | 파일명 | 형태 | 사이즈 | 출처
1 | 충전소정보 | 위치, 대수 |  |  |  | 
2 | 충전소이용률 | 이용시간, KWh |  |  |  | 
3 | 자동차보유현황 | 자동차등록수 |  |  |  | 
4 | 전기차보유현황 | 전기차등록수 |  |  |  | 
5 | 등록인구 | 인구수 |  |  |  | 
6 | 유동인구 | 인구수 |  |  |  | 
7 | 차량통행량 | 통행차량수 |  |  |  | 
8 | POI(관심지점) | 관심지점좌표 |  |  |  | 

## Slide 5
데이터 전처리:

## Slide 6
충전소 사용현황 분석

## Slide 7
관심 지점
기존 충전소
입지 후보 격자
5.5
4.5
4.0
4.0
2.0
1.5
1.5
3.0
2.5
매력 점수 : 인구 점수, 교통량 점수, 관심지점 점수
의 가중평균
3.5
5.5
4.5
4.0
4.0
2.0
1.5
1.5
3.0
2.5
3.5
A
B
새로운 최단거리의 합(Da) : 격자 A의 중심에 충전소가 위치한다고 가정한 후
각 격자의 중심에서 가장 가까운 충전소까지의 최단거리의 합
거리 점수(Sa) : (D – Da) * K
(A, B)의 입지잠재력 점수 = (4.0 + Sa) + (3.5 + Sb)
최단거리의 합(D) : 각 격자의 중심에서 가장 가까운
충전소까지의 최단거리의 합
입지잠재력 점수가 높은 격자로 선정!

## Slide 8
관심 지점
기존 충전소
격자 중심
분석할 격자
입지잠재력 점수가 높은 격자로 선정!

## Slide 9
충전소 입지 분석
분석 개요
격자 분할
자치구별로 500Mx500M 격자로 분할
교통량 계산
격자별로 일 평균 통행량을 계산
관심지점 수 계산
격자별로 관심지점수 계산
충전소까지의 최단거리 계산
각 격자의 중심에서 최단거리에 있는 충전소까지의 거리 계산
인구수, 교통량, 관심지점수, 최단거리데이터를 결합
데이터 결합
입지 후보지 선정
거리점수, 매력점수 계산
최적 후보지 제시

## Slide 10
충전소 입지 분석
격자 분할
500M 단위로 구분된 총인구 데이터 수집
서울시 25개 자치구로 분할
충전소 입지가 불가한 격자 삭제
- 산, 강, 다리, 활주로 등

## Slide 11
충전소 입지 분석
교통량 계산
전국 교통량 데이터 수집
격자 별로 일 평균 교통량을 합산
격자의 입지 매력점수 산정시 기초 데이터로 활용

## Slide 12
충전소 입지 분석
관심지점수 계산
관심지점 : 대형마트, 백화점, 쇼핑몰, 전통시장, 종합병원, 도서관, 박물관, 미술관, 공연장 등
하나의 격자내에 포함되는 관심지점의 합을 계산
격자의 입지 매력점수 산정시 기초 데이터로 활용

## Slide 13
충전소 입지 분석
격자의 중심에서 가장 가까운 충전소 까지의 거리 계산
각 격자의 중심에서 가까운 충전소까지의 최단거리 산출
유클리디언 거리가 아닌 실거리(도로데이터 이용)
격자의 입지 잠재력점수 산정시 기초 데이터로 활용

## Slide 14
충전소 입지 분석
OD Matrix 생성
각 격자의 중심에서 다른 격자의 중심까지의 거리 산출(도로데이터 이용)
모든 격자는 충전소의 입지 후보지이므로 격자 중심을 가상의 충전소의 위치로 간주함
격자의 수가 n개일 때 nxn짜리 OD Matrix 생성
거리점수 계산시 기초데이터로 활용

## Slide 15
감 사 합 니 다

## Slide 16
충전소 입지 분석
1. 분석 시나리오(계속)
충전소까지의 최단거리 계산
각 격자의 중심에서 최단거리에 있는 충전소까지의 거리 계산
데이터 결합
인구수, 교통량, 관심지점수, 최단거리데이터를 결합
입지 후보지 선정
거리점수 계산
매력점수 계산
거리점수 Top 100 제시

## Slide 17
충전소 입지 분석
1. 분석 시나리오
격자 분할
자치구별로 500Mx500M 격자로 분할
교통량 계산
격자별로 일 평균 통행량을 계산
관심지점수 계산
격자별로 관심지점수 계산

## Slide 18
충전소 입지 분석
1. 분석 시나리오(계속)
충전소까지의 최단거리 계산
각 격자의 중심에서 최단거리에 있는 충전소까지의 거리 계산
데이터 결합
인구수, 교통량, 관심지점수, 최단거리데이터를 결합
입지 후보지 선정
거리점수 계산
매력점수 계산
거리점수 Top 100 제시