## Slide 1
분석 프로세스:
데이터 수집
좌표 or 주소 포함
인구수는 500m 격자 데이터 필요
데이터 정제
Null값 처리
이상값 처리
격자 지도에 데이터 결합
격자별 입지점수 계산
구별로 점수 상위 n개의 격자 선택
방법 1:
구별로 n개의 격자에 위치시켰을 때 점수합이 최소인 조합을 선택
방법 2:

## Slide 2
QGIS 작업 프로세스:
인구수 격자 데이터로 격자 shape파일 생성
(5179, 4326 두가지)
4326은 위/경도 필드 생성해야 함
필드계산기를 이용해서 lon/십진수/정밀도 10/x(centroid($geometry))
lat/십진수/정밀도 10/y(centroid($geometry))
‘편집모드전환’을 꼭 눌러야 저장됨
csv 파일로 내보내기
격자 레이어 작업:
레이어 추가
점 레이어 작업: 전국데이터일 경우
좌표계 5179로 세팅
‘속성테이블열기’(F6)에서 서울시데이터만 선택
Shape파일로 내보내기
교통량 shape파일 추가
벡터 레이어 작업:
내보내기 => 좌표계 5179로 세팅
레이어 추가
점 레이어 작업: csv파일을 점 레이어로 변환
좌표계 4326으로 세팅
X필드에 경도, Y필드에 위도 lon/lat일 때는 자동
내보내기 => 좌표계 5179로 세팅

## Slide 3
QGIS 작업 프로세스:
격자 레이어와 점 레이어들을 결합함:
결합할 레이어들을 선택하고
클릭
격자가 포함하는 포인트수 계산:
벡터 => 분석도구 => 폴리곤에 포함하는 포인트수 계산
격자 레이어 선택
폴리곤: 격자 레이어, 포인트: 점 레이어, 개수 필드이름: 적절한 이름
위를 반복: 이 때 항상 격자 레이어를 선택한 상태에서 포인트 수를 추가
포인트수가 계산된 격자 레이어를 csv로 내보내기:
5179로 선택해서 csv파일로 저장
교통량 데이터 결합:
좌하단 검색에서 ‘요약＇으로 검색 ‘위치를 이용하여 속성을 결합‘ 클릭
입력 레이어: 위에서 구해진 개수 레이어
결합 레이어: 교통량레이어
기하학적조건: contains 선택
계산할 결합: count, sum 선택
결합한 레이어: 파일로 저장 클릭해서 csv파일로 저장

## Slide 4
QGIS 작업 프로세스:
인구 데이터 csv파일로 내보내기:
5179로 내보내기
격자 레이어 csv파일로 내보내기:
5179로 내보내기
모든 레이어 결합하기(grid로 join):
격자 count 레이어에서 시작
더블클릭하여 ‘결합’창
+버튼 클릭
결합 레이어: 결합할 레이어 선택
결합 필드: gid
대상 필드: gid
사용자정의 필드명 접두어: 삭제
속성테이블열기로 조인 확인
레이어 결합이 끝나면 5179로 csv파일로 내보내기
★ CELL의 중심좌표 구하기:
속성테이블 > 필드계산기
필드이름: 경도(x)/위도(y)
필드유형: 십진수
필드길이: 10, 6(5179좌표계일 때는 10, 0)
표현식: x(centroid($geometry))
Zip 파일은 안되고 shp파일

## Slide 5
QGIS 작업 프로세스:
★ CELL의 중심에서 가장 가까운 충전소까지의 거리 구하기:
오른쪽 ‘공간처리 툴박스‘ => QNEAT3 => OD Matrix from Layers as Table
Network layer : 도로망 레이어
From-Point layer: cell 중심과 충전소 레이어
Unique Point ID Field: unique ID(숫자형일것)
To-Point Layer: From-Point layer와 동일
Optimization Criterion: Shortest Path
충전소를 자치구별로 자를 때 gid(또는 cellid) 포함시키기:
벡터 > 지리정보 처리도구 > 교차 영역
입력레이어: 충전소레이어
중첩레이어: 격자레이어
유지할 중첩필드: gid(또는 cellid)
실행

## Slide 6
충전소 입지 분석 프로세스:
입지 가능한 CELL만 추린다(이미 충전소가 있는 cell도 입지가능 cell에 포함)
각 CELL의 중심에서 가장 가까운 충전소까지의 거리를 저장한다: sd_stn(ci)
각 CELL의 중심에서 다른 CELL의 중심까지의 최단거리 쌍을 저장한다: sd_cell(ci, cj)
모든 CELL의 sd_stn의 합을 저장한다: sum_sd
각 CELL의 입지매력점수를 구한다: attr_score(cell) = 인구, 교통량, 관심지점수를 가중한 점수
n개의 충전소를 설치할 경우 다음과 같은 시뮬레이션을 수행한다
c1부터 n개의 CELL을 선정한다(충전소후보지): c1, …, cn
c1, … cn의 입지매력점수의 합을 구한다: sum_s(c1, … cn) = s(c1) + … + s(cn)
c1부터 끝까지 돌면서 다음을 수행한다.
해당 cell의 중심에서 c1, … cn까지의 최소거리 sd_cell와 sd_stn중에서 min값을 저장한다.
합을 구한다: sum_sd_cell(c1, … cn)
입지잠재력점수를 구한다: 거리점수와 매력점수의 가중평균
(sum_sd / sum_sd_cell) * 가중치1 + (sum_s) * 가중치2
입지잠재력점수의 Max값을 갱신하면 저장하고 다른 cell을 선택하여 반복한다
입지잠재력점수 Max값을 기록한 cell들을 최종 후보지로 선정한다

## Slide 7
격자별 인구.shp(국토정보맵)
Geopandas: 그리드내에 포인트수 계산